# Фрезерно-гравировальное оборудование серии M

В гравировальных станках этой серии установлены усиленные винтовые передачи с шаровыми гайками и шариковые рельсовые направляющие с централизованной системой смазки, что облегчает обслуживание станка и увеличивает срок его службы.

Фрезерно-гравировальные станки этой серии оснащены системой подачи СОЖ и воздуха в зону реза, что значительно повышает стойкость инструмента.

# Серия М комплектуется новым контроллером управления LNC, с жидко-кристаллическим дисплеем и кнопочной панелью, на котором задаются все необходимые параметры. Задание на фрезеровку на стойку могут передаваться по сети или последовательному порту RS232.

# Опционально могут на станки устанавливаться оптические линейки перемещения по осям (помимо энкодеров сервопривода), шпинделем 4.5кВт под конус ВТ30 (SK40), приводом четвертой координаты вращения (дополнительная координата B с осью вращения вдоль оси Y)

Технические характеристики

| Модель M-6 Ход по оси X,Y,Z, мм 500х700х250 Рабочая зона, мм 600х800 Расстояние между рабочей поверхностью и вертикальной балкой, мм 320/500 Контроллер LNC-M500i/520i CNC Controller Привода Японские сервопривода Максимальная скорость работы, м/мин 10 Максимальная скорость гравировки, м/мин 6 Разрешение, мм 0,001 Повторная точность позиционирования, мм | 0,01 Точность механизма, мм 0,02/300 Точность позиционирования, мм 0,02/300 Рабочая система Windows98/2000/XP Рабочие условия Температура +5~+35 Влажность 35%-80% Мощность шпинделя, Вт 3000 (жидкостного охлаждения) Скорось вращения шпинделя, rpm 5000-24000 Мощность (не включая мощность шпинделя), W 1450 Общий вес станка/p> 2300/2400 кг |
| --- | --- |

Стоимость базовой комплектации станка M-6 от 1200тыс. руб.

P.S.: У нас на производстве станок со следующими опциями:

- двойная петля обратной связи у серводвигателей – через энкодер на валу серводвигателя и через оптическую линейку, измеряющую реальное перемещение уже после ШВП;

- шпиндель 4.5кВт под конус ВТ30 (SK40);

- наличие 4-й координаты вращения.

- Габариты без упаковки в сложенном виде:1700 на 2150 на 2300