Приложение № 1

СПЕЦИФИКАЦИЯ к договору №6/2018

г. Санкт-Петербург								 «2» Апреля 2018 года.

ООО «…», именуемое в дальнейшем "Продавец", в лице Генерального директора Хай Ли, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ИП «Иванов И.И » ИНН 166020873279 ОГРНИП 314169009100369 именуемого в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, утвердили настоящую спецификацию о нижеследующем:

Лазерный станок для резки фанеры 400 Вт. модель TSD-LC-1218 и его комплектующие:

Технические характеристики оборудования:

| Модель | TSD-LC-1218 |
| --- | --- |
| Тип лазера | CO2 закрытого типа |
| Размер обработки | 1250мм x 1850мм |
| Вес машины | 2000кг |
| Мотор | Сервопривод |
| Глубина реза | 15мм-18мм-22мм фнера |
| Допуск реза | ±0.05MM |
| USB порт | да |
| Рабочая температура | 0-45°C |
| Ширина реза | 0.45мм, 0.71мм,1.07мм…и т.д. и остальные с ручной настройкой |
| Скорость реза 400W | 25-30м/час на 18-20мм фанере |
| Защитный газ | Сухой без масла |
| Мощность | однофазная 220V±5% 50Hz 10A |
| ЧПУ | LCD экран, тачскрин клавиатура |
| Программное обеспечение | Auto CAD, |
| Графические файлы | AUTO CAD файлы. |
| Память | 32MB память |
| Гарантия на лазерные трубки | Гарантия 6 месяцев,6000-8000 часов работы для лазерной трубки |
| Вспомогательное оборудование | Промышленный воздуховод, индустриальный охладитель, вентилятор, компьютерная система |
| Рекомендуемые запасные части | Лазерная трубка, линзы, зеркало |

# Комплектация Лазерного станка

В комплектации Оборудования входит:

- Система двигателей: Сервомоторы panasonic

- Система привода: HIWIN Линейные направляющие и шариковый винт

- Внешняя оптическая система: оптический объектив США.

- Система охлаждения: Чиллер CW-6100

- Вытяжка: вытяжной вентилятор 750 Вт.

- Лазерная система управления: полностью английское языковое программное обеспечение TSD laser, управление через ПК.

- Устройства лазерной электроники: Hongyuan

- Лазерная режущая головка с автоматической прикосновением к следующей системе, адаптируется к зубчатым материалам.

- Высокотемпературный рабочий стол для термообработки и обработки крупнозернистого фрезерования.

- Низкое потребление напряжения около 5-7 киловатт / час.

- Необходимая упаковка

- Доставка в Россию и таможенное оформление

- Пусконаладочная работа и юстировка оборудования

В целях сохранения качества Оборудования при транспортировке, комплектующие упаковываются отдельно.

-Стоимость Оборудования

| Наименование | Единицы изм-ия | Кол-во | Цена за ед. | Общая сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лазерный станок для резки фанеры 400 Вт. модель TSD-LC-1218 | шт. | 1 | ..долларов США. | .. долларов США. |
| Итого | .. долларов США. |

- Настоящая Спецификация составлена в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

- Подписи сторон:

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Продавец: | Покупатель: |
| --- | --- |
| Хай ЛИ подпись | подпись |