## Улучшение качества печати

Предлагаю способ абсолютно бесплатного улучшения качества печати в режиме BiDirection (двунаправленный режим). Модернизация касается любых 8-ми, 12-ти и 16-ти головочных принтеров с расположением голов KK YY MM CC. Суть модернизации:

Поменять порядок голов KK YY MM CC на КС YM MY CK (см рис.1)

Что это даёт: таким образом, достигается отсутствие между проходного оттеночного полошения, проявление которого неизбежно в случае традиционного расположения цветов KK YY MM CC, когда при двунаправленной печати цвета накладываются в разной последовательности.

Порядок действий:

- Переставить трубки, идущие к головам, на субтанках в соответствии с новой схемой расположения цветов КС YM MY CK. При модернизации конкретно нашего плоттера переставлялись трубки задних голов. Хотя это не принципиально, можно и передних. Предварительно трубки и головы нужно промыть сольвентом с помощью шприца.

- Заполнить головы чернилами новых цветов из субтанков.

- Поменять управляющие шлейфы голов, в соответствии с новым порядком голов КС YM MY CK.

- Поменять координаты голов по Х, в соответствии с новым порядком голов в окне important setup. Этот пункт поясняю подробнее: - сначала жмём Download. При этом подгружаются имеющиеся значения координат голов; Меняем местами в соответствии с рисунком (см.рис.2) координаты голов по Х; Жмём Upload. На этом всё.

Хочу заметить, что если всё сделано правильно и аккуратно, то юстировка голов не потребуется. На всякий случай указываю, что манипуляции п.1,2,3 производятся на выключенном плоттере. Модернизация проводилась на FY8180.

Ханявин Владимир Анатольевич, г. Казань.