| Overall Length (mm) | Co2 Laser Tube Performance Index (wavelength 10.6µm) |
| --- | --- |
|  | Power Output (Watt) | Outer Diameter (mm) | Laser | Ignition voltage (kv) | Operation voltage (kv) | Ignition. Current (MA) | Operation current (MA) | Power Stability (%) |
| 200 | ≥2-3 | Ø35 | membrane | 5.5-6 | 3-3.5 | 2-3 | 5-6 | ≤ 5 |
| 280 | ≥4-5 | Ø35 | membrane | 6.5-7 | 4-4.5 | 2-4 | 6-7 | ≤5 |
| 300 | ≥6-8 | Ø35 | membrane | 7-7.5 | 5-5.5 | 2-4 | 7-9 | ≤5 |
| 350 | ≥8-12 | Ø35 | membrane | 8-9 | 6-7 | 3-4 | 8-12 | ≤5 |
| 400 | ≥10-15 | Ø35 | membrane | 9.5-10 | 7.5-8 | 3-5 | 11-13 | ≤5 |
| 450 | ≥14-18 | Ø50 | membrane | 11-12 | 8-9 | 3-5 | 13-15 | ≤5 |
| 500 | ≥18-21 | Ø50 | membrane | 12-13 | 8-9.5 | 3-5 | 14-16 | ≤10 |
| 600 | ≥20-23 | Ø50 | membrane | 13-14 | 9-10 | 4-5 | 15-17 | ≤10 |
| 700 | ≥30-35 | Ø50 | membrane | 14-15 | 10-10.5 | 4-5 | 15-18 | ≤10 |
| 800 | ≥32-38 | Ø50 | membrane | 18-20 | 11-12 | 5-6 | 18-22 | ≤10 |
| 850 | ≥32-42 | Ø50 | membrane | 19-21 | 12-13 | 5-6 | 18-22 | ≤10 |
| 950 | ≥40-48 | Ø50 | membrane | 20-22 | 13-14 | 5-6 | 18-22 | ≤10 |
| 1000 | ≥40-50 | Ø50 | membrane | 21-22 | 14-15 | 5-6 | 18-22 | ≤10 |
| 1200 | ≥55-65 | Ø55.60 | membrane | 21-23 | 14-16 | 5-6 | 18-22 | ≤10 |
| 1250 | ≥55-65 | Ø55.60 | membrane | 22-24 | 15-17 | 5-6 | 18-22 | ≤10 |
| 1400 | ≥65-75 | Ø55.60 | membrane | 23-25 | 16-18 | 6-7 | 25-28 | ≤10 |
| 1600 | ≥75-85 | Ø55.60 | membrane | 24-26 | 17-19 | 6-7 | 25-28 | ≤10 |