### Descriptions

MACH3
ЧПУ программного обеспечения для мэйнфреймов, компьютеров и периферийного оборудования, контроль мощности передачи сигнала, и обработка.

Функция

1, все входные и выходные моделей от Philips, выделенный высокоскоростной чип обработки сигнала-целое число, дополнения, устранение ненужных помех. Работы станка более стабильной.

2, USB и внешнего источника питания. Питание изоляции. Компьютер и обработки данных более безопасным

3, все входной сигнал с помощью оптической муфты изоляции, все из которых P11, P12 порт для высокоскоростной оптической связи, могут быть использованы для подключения шпинделя кодер, или руки-колесо A, B, равной требовательный сигнал.

4, существует специальная от общей стоимости поставки электрической энергии, реле, компьютер выключается автоматически, когда резьбы машина с другими оборудование, отключите все источники питания.

5, есть специальные реле, выключатель подачи охлаждающей жидкости, поддержка MACH3, G-код программирования (параллельный порт P3, G-код, чтобы открыть М8, М9 off), реле, выключатель на свет. Легко определить питания.

6, есть шпинделя-питание специальных реле поддержки MACH3, G-код программирования (параллельный порт P2 я, G, чтобы открыть код М3, М2 off), реле, выключатель на свет. Легко определить отключения питания

7, на шпинделя Регулировка скорости: специальный высокоскоростной оптической связи, изоляции, могут выход ШИМ выходного сигнала для параллельного порта P1.

8, интерфейс Совет есть ШИМ для 0-10В цифро-аналоговое преобразование схемы. Может выход 0-10В уровне, чтобы контролировать рынок и регулировать скорость только аналоговый преобразователь. Для контроля скорости вращения шпинделя. Вывода для параллельного порта P1.

9, на плате интерфейса может быть связано с общим катодом или общим анодом выход на шаговый привод или преобразователя. Выход для 5V уровне.

10, широкий напряжение питания -, 12-или 16-35V можете выбрать набор из двух питания. Отменено с анти-вход питания дизайн.

5 входной порт：

Описание порта
P10 X предел
P11 на нож,
P12 аварийной остановки
P13 Y предел
Стр.15 Z предел

11 выходных портов :

Описание порта
P4 X импульса
P5 направлении X
P6 Y Импульса
P7 Y
P8 Z импульса
P9 направлении Z
16 4 импульса
P17 4 Направления
P2 альтернативный порт
P3 альтернативный порт
P14 запасных порт
Список пакетов:
• 1 * 6 Оси плата Интерфейса
• 1 * USB кабель
НАЖМИТЕ Здесь, чтобы скачать руководство
ПРИМЕЧАНИЕ
Мы стараемся делать все сделки прекрасно, только за победу ваши Пять Звезд. Если у вас есть любое недовольство, пожалуйста, свяжитесь с нами, мы предоставим вам наиболее удовлетворительные результаты. ПОЖАЛУЙСТА, не оставляйте нейтральный или отрицательный easily. PLEASE не открыть любой paypal или eBay случаях без общения. Если нет, мы отказываемся делать busniess с вами в следующий раз.
Судоходства
• Пункт будет отправлен в течение 24 часов на платеж, полученный из Китая, используя Авиапочтой.
• Только поставке для покупателя PayPal адрес, уточните у вашего PayPal адрес, прежде чем вы ставку.
• Время доставки зависит от пункта назначения и других факторов, это может занять до 30 рабочих дней.
• По желанию, Экспресс Отправлений с tracking service через EMS/DHL/UPS с цитирует время доставки от 5 до 7 рабочих дней, также доступные .
• Здесь-расчетное время только для вашего сведения:
Страна, Время Доставки
Рабочих Дней (не включая выходные) 5-7 8-10 11-14 15-19 лет 20-25 >30
Рабочих Дней + суббота + воскресенье 5-9 10-14 15-20 21-25 26-35 >40
США Ставка (пункт прибыли) 9% 50% 21% 13% 7% Возврат или Повторно
Великобритания Ставка (пункт прибыли) 10% 62% 20% 3.5% 4.5% Возврат денег или Повторно
Австралия Ставка (пункт прибыли) 23% 50% 13% 8% 6% Возврат или Повторно
Европа
(Кроме России ) Ставка (пункт прибыли) 2.5% 22% 42% 24% 9.5% Возврат денег или Повторно
Азии Курс (пункт прибыли) 8% 45% 35% 10% 2% Возврат денег или Повторно
Канада Ставка (пункт прибыли) 0.0% 44% 35% 18% 3% Возврат денег или Повторно
Россия
Braizl
В Южной Америке Ставки (пункт прибыли) 0% 0% 2% 8% 80% Возврат или Повторно

Возвращение
• Это отвечает покупатель, чтобы связаться с нами в течение 30 календарных дней со дня получения бракованной продукции. В противном случае, нет никакой замены или возврата не будет. Все элементы ДОЛЖНЫ быть возвращены в свое первоначальное состояние.
• Покупатель несет ответственность за доставку и подтверждение о доставке на все возвращается. 
Оплата
• Мы принимаем только PayPal.
• Оплата должна быть произведена в течение 7 календарных дней с аукциона последнее время. -Неплательщиков претендентам будет сообщено.
• Мы оставляем за собой право аннулировать вашу заявку, если оплата не произведена в течение 8 календарных дней checkout.